Порядок включения NIKON A1:

Внимание! От порядка включения зависит, состыкуются ли все части микроскопа друг с другом, поэтому соблюдайте следующую инструкцию:

- Поверните ключ на коробке лазеров (№ 1, большой белый ящик слева около стены) на 90º по часовой стрелке (при этом включитcя зеленая лампочка)

- Включите  фотоумножитель (№ 2, второй от стены большой белый ящик), нажав белую квадратную кнопку с левой стороны ящика

- Включите лампы: 1) нижняя лампа – простой свет (№3); 2) верхняя лампа – ртутная (включайте только в том случае, если планируете работать с ней) (№4)

- Включите микроскоп кнопкой справа снизу ближе к подокойнику на черной приставке (№5)

- Включите компьютер

- Загрузите программу NIS Elements 64 Bit

Приятной работы(

Порядок выключения NIKON A1:

Внимание! Если перерыв в работе сосавляет не более 2 часов, не выключайте микроскоп!

Выключение происходит в обратном порядке:

- Выключите программу (компьютер при этом выключать не обязательно)

- Выключите микроскоп (№5)

- Отключите лампы (№4,3)

- Отключите фотоумножитель (№2)

- Отключите лазеры (№1), повернув ключ против часовой стрелки на 90º (при этом вентилятор будет еще работать около 3-5 минут)

Спасибо, что были с нами(